# WILD BERRIES

## STAGEPLOT + LJUD-/ LJUSSPECIFIKATION

(Denna stageplot visar inte hur scenen ska vara byggd utan visar mer vilken typ av utrymme WB behöver.)

#### LJUD- / LJUSSPECIFIKATION

Vårt eget PA (beskrivet nedan) tas med på WILD BERRIES spelningar och passar i lokaler upp till ca 800 personer. Skulle ni som arrangör önska att hyra in eget PA måste detta MINST vara likvärdigt med vårt eget. Vi vill dessutom ha en specifikation på det inhyrda PA:t innan speldatum då detta är viktigt ur musikkvalitetssynpunkt. Instrument, förstärkare för dessa, kablar m.m. medtages självklart även vid spelning. Ljus varierar från spelning till spelning och bestäms efter behov och ställe. Vi önskar att bestämma detta med arrangör i god tid innan speldatum.

| UTRUSTNING | ANTAL | BESKRIVNING |
| --- | --- | --- |
| PA-toppar | 2 | Behringer B-1520 (15") inkl.distansstativ |
| PA-basar | 2 | Behringer B-1800X (18") |
| Slutsteg | 2 | Behringer EP2500 + EP1500 (2*1200 W + 2*700 W) |
| Delningsfilter | 1 | Behringer CX2310 |
| Mixerbord (main) | 1 | Behringer MX2442FX-Pro (24 kanaler) |
| Mixerbord (trummor) | 1 | Behringer UB1622FX-Pro (16 kanaler) |
| Monitorer | 4 | Laney CP-12 II (2aktiva, 2 passiva) |
| Mikrofoner (sång) | 4 | Shure Beta-58 |
| Mikrofoner (trummor) | 8 | 5 pukor, 3 överhäng |
| Mikrofon (instrument) | 1 | AKG gitarrförstärkarmick, (övriga instrument line) |
| Mikrofonstativ | 7 | 3 raka, 4 med bom |